## Slide 1: 第二周周报 10/12~10/18
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验1 基于 时域分析技术的 语音识别 | 第2阶段：主流程重跑 与分类器比较 （第1—7天） 目标：在已冻结接口 上跑通 预处理—端点 检测—时域特征—分类 器 全链路，完成 KNN / SVM / DTW 比较。 | 1. 接口一致性核查 （8 项 + wav_parse） 2. 重跑 smoke / full 取得运行产物 3. 时域特征与逐帧 序列落盘 4. 三种窗型对比 5. 7 类分类器比较 比较与混淆矩阵 6. 产出第二周周报 | 【环境与重跑·肖雨乐】跑通 --smoke（20 条，1.01 s）与 --full（100 条，27.22 s）；产出 results/ 下 11 个文件（分类器比较.csv、测试集逐条预测.csv、图表契约.json、结果摘要.md、复现清单.json 等）与 figures/ 下 9 张图（svg + png 各一份）。 【数据与预处理·梁博强】read_wav、remove_dc、enframe（25 ms / 10 ms）与双门限 endpoint_detect 全链路重跑；100 条语音段写入 processed/endpoint/；质检 17 字段无削波，4_10、6_09、6_10 三条峰值偏低待复听。 【时域特征·师瑞颖】feature_extract.py 的 [T,3] 逐帧序列与 16 维聚合已落盘（frame_sequences.pkl、time_domain_feature_table.csv），并出三种窗函数时域幅频图 3 张、样本特征曲线 1 张。 【分类器·肖雨乐】同一固定划分上比较 7 类：DTW（整段）38/50 = 0.76 最佳、逻辑回归 32/50 = 0.64、高斯朴素贝叶斯 27/50 = 0.54、KNN 26/50 = 0.52、随机森林 26/50 = 0.52、SVM 24/50 = 0.48、决策树 24/50 = 0.48；窗型训练集五折 rect 0.640±0.134、hamming 0.640±0.134、hanning 0.660±0.089。 【接口核查】对照《接口冻结说明》8 项全部一致；wav_parse.py 的奇数块填充修复尚未回同步（本周产物不经过该解析器，无影响）。 | 1. 端点判出的语音段偏短：均值 0.274 s、最短 0.11 s，触及 min_len_ms=100 的补长边界，需人工复听。 2. 数据泄漏局限：按固定序号划分（01–05 训练 / 06–10 测试），同一说话人可能同时出现在训练与测试集，准确率偏乐观。 3. 第二周部分脚本三处相对路径移植后失效，已改回正确相对路径并重跑验证（产物逐位一致）。 4. 复现清单两份并存：原件指向他人机器路径，本次运行另生成一份指向本机。 5. 分类器成果归属以代码为准，归肖雨乐；16 维聚合超出 PDF 要求，只作备注不写进正文。 6. wav_parse.py 奇数块修复未回同步（对本周产物无影响）。 | 1. 人工复听端点偏短样本，必要时调 is_ratio / noise_ratio 后重跑 2. 同步 wav_parse.py 奇数块修复；补跨说话人验证 3. 把结果摘要里写死的 0.480 改成读实测值 4. 增加说话人，验证跨人泛化能力 5. 整理实验报告素材（本期不交）
报告人：肖雨乐，梁博强，师瑞颖